## Slide 1: 担当体積に平滑化を施した 10節点四面体平滑化有限要素による 微圧縮大変形解析
大西 有希 東京工業大学

## Slide 2: 研究背景
実現したい内容:
「超」大変形問題を高精度かつ ロバストに解きたい．
複雑形状を四面体で解きたい．
微圧縮性が現れる材料も解きたい．
自動リメッシングも実現したい．
接触も扱いたい．
ゴム
プラスチック／ガラス
金属

## Slide 3: 既存手法の問題点（ABAQUSの要素）
四面体解析例 材料: neo-Hookean超弾性体,
四面体1次ハイブリッド要素(C3D4H)  体積ロッキングなし．
✗ 圧力振動（チェッカーボード）あり．
✗ せん断／コーナーロッキングあり．
四面体2次修正ハイブリッド要素(C3D10MH)
 せん断／体積ロッキングなし．
✗ 内挿の精度低下あり． ✗ 大変形で早期の収束困難あり．
節点数は ほぼ同じ
圧力
圧力

## Slide 4: 我々の従来手法（平滑化有限要素法）
四面体解析例 材料: neo-Hookean超弾性体,
F-barES-FEM-T4
 せん断・体積ロッキングなし．
 圧力振動は充分小さい．  コーナーロッキングも充分小さい． ✗ 計算時間，FEMとの親和性
メッシュは先程のC3D4Hと同じ．
去年までのSelectiveCS-FEM-T10
 せん断・体積ロッキングなし．
 圧力振動はある程度小さい．  コーナーロッキングもある程度小さい．  計算時間，FEMとの親和性
メッシュは先程のC3D10MHと同じ．
こちらの方が筋が良さそう

## Slide 5: 研究目的
10節点四面体を用いたS-FEM定式化群 「SelectiveCS-FEM-T10s」について 最も精度と安定性に優れる定式化を探る．
発表目次：
去年までのSelectiveCS-FEM-T10定式化概要
現状最善のSelectiveCS-FEM-T10定式化概要
解析例
まとめ

## Slide 6: 去年までの SelectiveCS-FEM-T10 定式化概要

## Slide 7: ES-FEMの定式化概要
各要素のを通常のFEMと同様に計算する．
要素のを周囲のエッジに要素体積を重みとして配り， エッジで平均化してを作る．
エッジの平滑化領域の量として歪み，応力，節点内力を計算する．
積分点が 各エッジ中心に あるイメージ
体積ロッキングや
圧力振動を抑える ことは出来ないが，
四面体要素で せん断ロッキングを 回避できる．
ただし，独立した 有限要素としては 使用できない．

## Slide 8: CS-FEMの定式化の概要（一例）
歪み一定でない要素にダミー節点を追加し，サブセルに分割する．
各サブセルのを低減積分要素と同様に計算する．
サブセルの平滑化領域の量として歪み，応力，節点内力を計算する．
積分点が 各サブセル中心に あるイメージ
独立した要素として 使用できる点が 最大のメリット． SRIを併用すれば ロッキングも回避 できる．

## Slide 9: 去年までのSelectiveCS-FEM-T10
（簡単のため，６節点三角形要素で説明）
(1) ダミー節点を用いた サブ要素分割
(2) エッジとサブ要素を用いたせん断歪み平滑
(3) 要素内均一で体積歪み平滑
ES-FEM
ES-FEM-1
全サブ要素 の平均
(4) 節点内力
選択的 低減積分 (SRI)

## Slide 10: 現状最善の SelectiveCS-FEM-T10 定式化概要

## Slide 11: 現状最善のSelectiveCS-FEM-T10
（簡単のため，６節点三角形要素で説明）
ES-FEM
(1) サブ要素分割 （ダミー節点は無し）
(3) 要素内均一で体積歪み平滑
(2) エッジを用いた偏差歪み平滑
(4)
ES-FEM-1は無し
全サブ要素 の平均
選択的 低減積分 (SRI)

## Slide 12: (1) T10要素のT4サブ要素への分割
ダミー節点無しで分割（要素は非対称になる）
T10要素を8個のT4サブ要素に分割し，各サブ要素でを求める．
大変形では形状関数が 線形の方が良いので， 要素を分割したい．
ダミー要素を導入すると 要素の対称性が保たれるが， その効果は軽微だった．

## Slide 13: (2) 要素内歪み平滑（偏差歪み成分）
ES-FEMと同じ要領で偏差歪みの平滑化をエッジで行う．
偏差応力の評価を各エッジで行う．ES-FEM-1は無し．
8サブ要素から 25エッジへ
サブ要素そのままだと
ロッキングが発生する ので平滑化が必要．

## Slide 14: (3) 要素内歪み平滑（体積歪み成分）
全サブ要素の体積歪みの平均を要素全体の体積歪みとする（８節点六面体SRI要素と同じ発想）．
体積歪みの空間次数は 偏差歪みより落とさないと 体積ロッキングが生じる．

## Slide 15: (4) 選択的低減積分(SRI)で合算
選択的低減積分(SRI)を適用し，偏差成分と体積成分を合算した内力 および を計算する．
偏差成分
体積成分
内力
剛性
SRI

## Slide 16: 去年までとの定式化の違い
要素中心に追加していたダミー節点を無くした．
  サブ要素数およびエッジ数が減少．
  要素が非対称に．
ES-FEMの後に行っていたES-FEM-1 を無くした．
  偏差歪み・偏差応力の評価点がエッジに．
  輪郭エッジには歪み平滑化がかからなくなった．
Its reason has not revealed yet.
要素の対称性が無くなることや 輪郭エッジの歪み平滑が無くなることは 直感的には改悪だと思われる． しかし，実装してみると新定式化の方が高性能． 原因究明は今後の課題．

## Slide 17: 解析例

## Slide 18: Barreling of Hyperelastic Cylinder
Outline
Enforce axial displacement on the top face.
Neo-Hookean body with ．
Compare results with ABAQUS T10 hybrid elements (C3D10H, C3D10MH, C3D10HS) using the same mesh.

## Slide 19: Barreling of Hyperelastic Cylinder
Animation of Mises stress (ABAQUS C3D10MH)
Convergence failure at 24% compression
Unnaturally oscillating distributions are obtained around the rim.

## Slide 20: Barreling of Hyperelastic Cylinder
Animation of Mises stress (New Selective CS-FEM-T10)
Convergence failure at 43% compression
Smooth distributions
are obtained except around the rim.
The present element is more robust than ABAQUS C3D10MH

## Slide 21: Barreling of Hyperelastic Cylinder
Comparison of Mises stress at 24% comp.
New Selective CS-FEM-T10
ABAQUS C3D10MH
ABAQUS C3D10HS
ABAQUS C3D10H
All results are similar to each other except around the rim having stress singularity.

## Slide 22: Barreling of Hyperelastic Cylinder
Comparison of pressure at 24% comp.
New Selective CS-FEM-T10
ABAQUS C3D10MH
ABAQUS C3D10HS
ABAQUS C3D10H
All results are similar to each other except around the rim having stress singularity.

## Slide 23: Barreling of Hyperelastic Cylinder
Comparison of nodal reaction force at 24% comp.
New Selective CS-FEM-T10
ABAQUS C3D10MH
ABAQUS C3D10HS
ABAQUS C3D10H
ABAQUS C3D10H and C3D10HS suffer from nodal force oscillation.

## Slide 24: Compression of Hyperelastic Block
Outline
Arruda-Boyce hyperelastic material ().
Applying pressure on ¼ of the top face.
Compared to ABAQUS C3D10MH with the same unstructured T10 mesh.
Load

## Slide 25: Compression of Hyperelastic Block
Animation of pressure dist. (ABAQUS C3D10MH)
Convergence failure at 0.71 GPa pressure

## Slide 26: Compression of Hyperelastic Block
Animation of pressure dist. (New Selective CS-FEM-T10)
Convergence failure at 1.35 GPa pressure
The present element is more robust than ABAQUS C3D10MH

## Slide 27: Compression of Hyperelastic Block
Misess stress dist. at 0.7 GPa pressre
ABAQUS C3D10MH New SelectiveCS-FEM-T10
Less smoothed Mises stress is observed in New SelectiveCS-FEM-T10. Further improvement is still required.

## Slide 28: まとめ

## Slide 29: SelectiveCS-FEM-T10のまとめ
利点
  高精度 (ロッキング・圧力チェッカーボード・反力振動無し）
  ロバスト（超大変形でも長持ち）
  追加自由度無し（静的縮約が不要）
  標準的なT10要素とメモリ消費や計算時間が同じ
  商用有限要素解析コードに実装可能
欠点
✗ もはやT4要素ではない
✗ 超大変形時にMises応力の振動がみられる
Take-home message
皆様がお持ちのFEコードへの実装を是非ご検討ください． コーディングは簡単・コストは従来通り・精度と耐久性良し!!
ご清聴ありがとう御座いました
極めて実用に近い！！

## Slide 30: 付録

## Slide 31: Bending of Hyperelastic Cantilever
Outline
Neo-Hookean hyperelastic material
Initial Poisson’s ratio:
Compared to ABAQUS C3D10MH (modified hybrid T10 element) with the same mesh.
Dead Load

## Slide 32: Bending of Hyperelastic Cantilever
Comparison of the deflection disp. at the final state
No volumetric locking is observed.
ABAQUS C3D10MH
New Selective CS-FEM-T10

## Slide 33: Bending of Hyperelastic Cantilever
Comparison of the pressure dist. at the final state
Almost the same pressure distributions with no checkerboarding.
ABAQUS C3D10MH
New Selective CS-FEM-T10