## Slide 1: 放射状メッシュ再分割を用いた 10節点四面体平滑化有限要素法の 動的大変形性能評価
大西 有希 （東京工業大学）

## Slide 2: 研究背景
実現したい内容:
「超」大変形問題を高精度かつ ロバストに解きたい．
複雑形状を四面体で解きたい．
微圧縮性が現れる材料も解きたい．
自動リメッシングも実現したい．
接触も扱いたい．
ゴム
プラスチック／ガラス
金属

## Slide 3: 既存手法の問題点（ABAQUSの要素）
四面体解析例 材料: neo-Hookean超弾性体,
四面体1次ハイブリッド要素(C3D4H)  体積ロッキングなし．
✗ 圧力振動（チェッカーボード）あり．
✗ せん断／コーナーロッキングあり．
四面体2次修正ハイブリッド要素(C3D10MH)
 せん断／体積ロッキングなし．
✗ 内挿の精度低下あり． ✗ 大変形で早期の収束困難あり．
節点数は ほぼ同じ
圧力
圧力

## Slide 4: 我々の手法（平滑化有限要素法）
四面体解析例 材料: neo-Hookean超弾性体,
F-barES-FEM-T4
 せん断・体積ロッキングなし．
 圧力振動は充分小さい．  コーナーロッキングも充分小さい． ✗ 計算時間，FEMとの親和性
メッシュは先程のC3D4Hと同じ．
こちらの方が筋が良さそう． 動解析での性能評価は未済．
メッシュは先程のC3D10MHと同じ．
（放射状メッシュ再分割） SelectiveCS-FEM-T10
 せん断・体積ロッキングなし．
 圧力振動はある程度小さい．  コーナーロッキングもある程度小さい．  計算時間，FEMとの親和性

## Slide 5: 研究目的
大変形動解析に対するSelectiveCS-FEM-T10の開発．
開発した手法の大変形動解析における精度と安定性の評価．
発表目次：
手法：大変形動解析でのSelectiveCS-FEM-T10定式化概要
結果と考察：解析例
まとめ

## Slide 6: 手法： 大変形動解析での SelectiveCS-FEM-T10 定式化概要

## Slide 7: ES-FEMの定式化概要（おさらい）
各要素のを通常のFEMと同様に計算する．
各要素のを周囲のエッジに要素体積を重みとして配り， エッジで平均化してを作る．
エッジの平滑化領域の量として歪み，応力，節点内力を計算する．
積分点が 各エッジ中心に あるイメージ
体積ロッキングや
圧力振動を抑える ことは出来ないが，
四面体要素で せん断ロッキングを 回避できる．
ただし，独立した 有限要素としては 使用できない．

## Slide 8: SelectiveCS-FEM-T10の定式化概要
２次元（ ６節点三角形要素）の場合の定式化概要
ES-FEM
(1) ダミー節点を用いた T3サブ要素への 放射状メッシュ再分割
(3) 体積歪み成分の全サブ要素での歪み平滑
(2) 等積歪み成分のエッジベース歪み平滑
(4)節点内力
全体平均
自然なメッシュ 再分割を行わず， 敢えて不自然な 放射状のメッシュ 再分割を行って いる点がミソ．
ダミー 節点
選択的 低減積分 (SRI)
数ある定式化候補 を虱潰しに調査した 結果，現状最良の 方法がこの定式化．

## Slide 9: SelectiveCS-FEM-T10の定式化概要
３次元の場合の放射状メッシュ再分割 (30%縮小表示)
34本のエッジで ES-FEMによる ひずみ平滑化
全部で16個の T4サブ要素
T4サブ要素の ゆがみは大きく なるが，ES-FEMは要素のゆがみに強いので問題にならない．
任意のエッジが 必ず２個以上の T4サブ要素から 参照される． ⇒全てのエッジで ひずみが平滑化 される．

## Slide 10: SelectiveCS-FEM-T10の定式化概要
集中質量の計算
各サブ要素の質量を計算．
サブ要素の構成節点への 質量の分配． （2Dなら3節点，3Dなら4節点）
ダミー節点質量の中間節点 への分配 （2Dなら3中間節点，3Dなら6中間節点）
2Dの場合
各色が 質量の担当面積 を表す

## Slide 11: 結果と考察： 解析例

## Slide 12: フィラー充填ゴムの引張解析
概要
ゴム: Neo-hook超弾性体（）
フィラー： Neo-hook超弾性体（）
T10メッシュを使用（節点数：約11,000，要素数：約7,000）
ABAQUS最良のT10要素（ABAQUS C3D10MH）と同じメッシュで性能比較
静的 陰解法

## Slide 13: フィラー充填ゴムの引張解析
ABAQUS C3D10MH の解析結果 （圧力分布）
伸び約69% で収束困難
静的 陰解法

## Slide 14: フィラー充填ゴムの引張解析
Selective CS-FEM-T10 の解析結果 （圧力分布）
伸び約166% で収束困難
静的 陰解法

## Slide 15: フィラー充填ゴムの引張解析
伸び60%時点の圧力分布比較
SelectiveCS-FEM-T10 ABAQUS C3D10MH
SelectiveCS-FEM-T10は充分な圧力の計算精度を有している．
静的 陰解法

## Slide 16: フィラー充填ゴムの引張解析
伸び60%時点のMises応力分布比較
SelectiveCS-FEM-T10 ABAQUS C3D10MH
SelectiveCS-FEM-T10にはMises応力振動が見られる場合がある． この問題の解決は今後の課題．
静的 陰解法

## Slide 17: フィラー充填ゴムの引張解析
底面角点の方向変位履歴の比較
SelectiveCS-FEM-T10は大変形ロバスト性が極めて高く， 充分な変位（および荷重）の計算精度を有している．
ABAQUS C3D10MH died here.
Selective CS-FEM-T10 died here.
静的 陰解法

## Slide 18: アルマジロのモード解析
概要
アルマジロ形の弾性体 (ヤング率： 5 MPa, ポアソン比： 0.49)
T10メッシュを使用 (節点数： 約80,000， 要素数： 約52,000)
両足の裏を完全固定
40次モードまでのモード解析 (大変形解析ではない）
ABAQUS C3D10MHと 同じメッシュで性能比較．
固有 モード

## Slide 19: アルマジロのモード解析
SelectiveCS-FEM-T10の解析結果（固有モード）
SelectiveCS-FEM-T10はアワーグラスモードの様な 疑似低エネルギーモードを生じない．
不自然なモード は見られない．
固有 モード

## Slide 20: アルマジロのモード解析
固有振動数の比較
SelectiveCS-FEM-T10は固有モード解析において ABAQUS C3D10MHと同等の実用的な精度を有している． 従って，動解析でも精度と安定性が期待できる．
固有 モード

## Slide 21: ウサギの耳の揺動解析
概要
鉄製の耳： Neo-Hook超弾性体（）
ゴム製の体： Neo-Hook超弾性体（）
T10メッシュを使用（節点数：約61,000，要素数：約41,000）
接触は不考慮．
同じメッシュ・同じでABAQUS/Explicit C3D10M(C3D10MH)と精度比較．
Iron Ears
Rubber Body
Fixed Soles
25 m/s Initial Velocity of Iron Ears
動的 陽解法
ABAQUS/Explicit推奨のを使用．

## Slide 22: ウサギの耳の揺動解析
Mises応力時刻歴の比較
SelectiveCS-FEM-T10/Explicit ABAQUS/Explicit C3D10M
SelectiveCS-FEM-T10/ExplicitはABAQUS/Explicit C3D10Mと 同等の変位およびMises応力の計算精度を有している．
動的 陽解法

## Slide 23: ウサギの耳の揺動解析
ms（開始直後）の圧力符号の比較
SelectiveCS-FEM-T10/Explicitは初期圧力波の伝播を ABAQUS/Explicit C3D10Mよりも正確に解析している．
赤: 正圧
青: 負圧
縞模様が 明瞭
縞模様が 不明瞭
SelectiveCS-FEM-T10/Explicit ABAQUS/Explicit C3D10M
動的 陽解法

## Slide 24: ウサギの耳の揺動解析
全エネルギー（運動＋ひずみ）の時間ステップ履歴
SelectiveCS-FEM-T10/Explicitは動解析において 充分なエネルギー安定性を有している．
( 0.1 s)
動的 陽解法

## Slide 25: まとめ

## Slide 26: SelectiveCS-FEM-T10のまとめ
利点
  高精度 (ロッキング・圧力チェッカーボード・反力振動無し）
  ロバスト（超大変形でも長持ち＆動解析も安定）
  追加自由度無し（静的縮約が不要）
  （陰解法なら）標準的なT10要素と計算時間が同じ
  商用有限要素解析コードに実装可能
欠点
✗ もはやT4要素ではない
✗ 超大変形時にMises応力の振動が時折みられる
Take-home message
皆様がお持ちのFEコードへの実装をご検討ください． コーディングは簡単です．
ご清聴ありがとう御座いました
極めて実用に近い！！